ДИИП-СЕРВИС

121108  •  Москва  •  ул. Кастанаевская  •   58  •  1-й  этаж

Тел.: (495) 647-24-55 (Многоканальный) • (495) 443-9898

Факс: (495) 443-9998 • E-mail: service@deepsc.ru   •   http://www.deepsc.ru

Технический паспорт изделия

Newton HD - V

2-х карманный сортировщик банкнот

Год выпуска………..……..                 Заводской №…………………..

Технический

Технический паспорт изделия

- Основные сведения об изделии и технические данные

Сортировщик банкнот NewtonHD-V разработан для проверки подлинности, пересчета, фасовки и сортировки банкнот с набором различных функций:

- сортировка по номиналу

- сортировка по ориентации

- простой пересчет и другие функции.

При всех режимах, за исключением режима простого пересчета, осуществляется проверка банкнот на подлинность.

Сортировщик банкнот имеет два карманов, один из которых - карман возврата (R-карман).

Банкноты помещают в машину, после чего она проверяет их и сортирует по карманам в соответствии с выбранным режимом. Если банкнота сомнительна или не участвует в пересчете, машина укладывает ее в карман возврата.

Корпус машины изготовлен из пластика и удовлетворяет требованиям электрической безопасности и требованиям сохранения окружающей среды при соблюдении правил, изложенных в Руководстве пользователя.

Машина оснащена панелью управления с сенсорным жидкокристаллическим экраном.

ВНИМАНИЕ!

Для питания прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать электрическую сеть ~ 220 В. С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!

Прежде чем подключить прибор и начать его эксплуатацию, необходимо ознакомиться с Руководством пользователя.

В случае сомнений, касающихся работы устройства, следует обратиться к изготовителю (продавцу).

Технический паспорт изделия

- Технические характеристики:

| Режимы работы, пересчета (сортировки) | Пересчет смешанных номиналов Фасовка по количеству листов или сумме Режим суммирования Сортировка по номиналу Сортировка по стороне Сортировка по ориентации Сортировка по стороне и ориентации Считывание серийных номеров банкнот (опция) Простой счет (только количество листов) Автоматическое определение Валют |
| --- | --- |
| Размеры | 312*340*340 |
| Скорость пересчета (сортировки) | 1200 листов/мин – Сортировка с распознаванием и детекцией |
| Ёмкость карманов не более | 600 листов - загрузочный 200 листов - счетный Карман возврата : 100 листов. |
| Операционная система | OS Linux |
| Дисплей (Операционная панель) | LCD Touch screen (480 x 272) |
| Интерфейсы | USB , LAN , Serial 3 Port |
| Распознаваемые признаки банкнот (датчики детекции) | Видимый образ банкноты (рисунок банкноты) с двух сторон Инфракрасный образ банкноты (защитные метки) Ультрафиолетовый образ банкноты (свечение банкноты) Магнитный образ банкноты (защитные метки) Ультразвуковой образ банкноты (сдвоенность). |
| Вес | 13 Кг |
| Питание | ~ 110 - 240 В, 50-60 Гц. |
| Количество валют | Опционально (от 3х) |
| Количество карманов | 2 |

Технический паспорт изделия

3. Условия транспортировки, эксплуатации, хранения и утилизации

Условия транспортировки и хранения счетчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями: температура окружающего воздуха от 0 до +35С относительная влажность воздуха 80% при температуре 35 °С.

Счетчики должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами: "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденные министерством автомобильного транспорта; "Правила перевозок грузов", утвержденные министерством путей сообщения; "Технические условия погрузки и крепления грузов", ”Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях", утвержденное министерством гражданской авиации.

Счетчики должны храниться в упаковке в складских помещениях. Условия эксплуатации: температура: 	0 до +35

влажность:, 30%-80% 	- 20 ~ 90%

предельно допустимые вибрации: частота 1~22Гц,  амплитуда 2 мм, ускорение 0.4 ~ 2G .

Утилизацию изделия производить в специальных пунктах по утилизации.

4. Комплектность и перечень прилагаемых документов

- Сортировщик банкнот  NewtonHD-V   – 1 шт.

- Технический паспорт -1 шт.

- Руководство пользователя – 1 шт.

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Кабель питания – 1 шт.

- Направляющие загрузочного кармана – 2 шт.

5. Применение по назначению  и   возможности счетчика

Сортировщик банкнот NewtonHD-V   специальным техническим средством не является. Производитель (поставщик) не несут ответственности в случае применения данного устройства не по назначению и нанесению материального или прочего вреда человеку или окружающей среде.

Технический паспорт изделия

6. Свидетельство об упаковке

Сортировщик банкнот NewtonHD-V  заводской №___________________ упакован_________________________________________________________________________________________согласно требованиям технических условий.          Дата упаковки «____»_____________    Упаковку произвел__________________

7. Свидетельство о приемке

Сортировщик банкнот  NewtonHD-V, заводской №___________________

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___»_______________  Проверку произвел __________________

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель должен уведомить завод-изготовитель и вызвать его представителя для участия в продолжение приемки и составления двустороннего акта.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, принимаются только непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет Покупателя.

При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортировки, хранения и эксплуатации продукции претензии по качеству не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

| Модель | NewtonHD-V |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Дата продажи |  |
| Фирма-продавец |  |

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи, но не более ___ месяцев с «___»

| Адрес фирмы-продавца |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |

Печать фирмы продавца                                         Подпись продавца

М.П.                                                                          ________________

___Отрезать здесь____________________________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Модель | NewtonHD-V |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Владелец, телефон |  |
| Номер наряд-заказа |  |
| Дата приема в ремонт |  |

| Дата выдачи из ремонта |  |
| --- | --- |
| Мастер |  |
| Проявление дефекта |  |
| Произведенная работа |  |

Место печати уполномоченного сервис-центра

___Отрезать здесь____________________________________________________________________________________

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

| Модель | NewtonHD-V |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Владелец, телефон |  |
| Наименование УСЦ |  |
| Номер наряд-заказа |  |
| Дата приема в ремонт |  |

| Дата выдачи из ремонта |  |
| --- | --- |
| Мастер |  |
| Проявление дефекта |  |
| Произведенная Работа |  |

Место печати уполномоченного сервис-центра.

____________________________________________________________________________

Порядок заполнения отрывного гарантийного талона

Все графы отрывного гарантийного талона заполняются сервис-инженером

Графа "Владелец" заполняется при приеме аппарата в ремонт и содержит

наименование (имя) покупателя и его контактный телефон.

Графа "Дата приема в ремонт" заполняется при приеме аппарата в ремонт

Графа "Дата выдачи из ремонта" заполняется при возврате аппарата из ремонта.

Графа "Мастер" содержит ФИО непосредственного исполнителя работ.

Графа "Проявление дефекта" содержит краткое описание сбоя в работе аппарата.

Графа "Произведенная работа" содержит краткое описание выполненных работ

___________________________________________________________________________

Порядок заполнения корешка отрывного гарантийного талона

Все графы корешка отрывного гарантийного талона заполняются сервис-инженером

Графа "Владелец" заполняется при приеме аппарата в ремонт и содержит

наименование (имя) покупателя и его контактный телефон.

Графа "УСЦ" содержит наименование уполномоченного сервис-центра.

Графа "Дата приема в ремонт" заполняется при приеме аппарата в ремонт

Графа "Дата выдачи из ремонта" заполняется при возврате аппарата из ремонта.

Графа "Мастер" содержит ФИО” непосредственного исполнителя работ.

Графа "Проявление дефекта" содержит краткое описание сбоя в работе аппарата.

Графа "Произведенная работа" содержит краткое описание выполненных работ.

Технический паспорт изделия

8. Срок службы и  гарантии изготовителя (поставщика)

Срок службы сортировщика составляет 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия счетчика - один год от даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя.

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

Компания "ДИИП 2000" гарантирует:

- соответствие технических характеристик счетчика данным, приведенным в настоящем техническом паспорте;

- безотказную работу счетчика при условии соблюдения правил эксплуатации, условий транспортировки и хранения.

Оборудование принимается на гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

а) Если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта оборудования в неуполномоченном сервисном центре;

б) Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электронной схемы оборудования;

в)  Утерян гарантийный талон или в нем сделаны изменения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а)   Механические повреждения;

б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

в) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

г) Повреждения, вызванные несоответствиям ГОСТ параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

9. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание является обязательным условием для безотказной работы счетчика. В случае отказа от проведения регулярного технического обслуживания производитель оставляет за собой право отказать покупателю в исполнении гарантийных обязательств. Работы, проводимые при техническом обслуживании, не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем отдельно.

Технический паспорт изделия

10. Основное обслуживание счетчика

Ежедневное обслуживание должно производиться кассовым работником в соответствии с Руководством пользователя при выключенном аппарате.

Технический паспорт изделия

Контактные телефоны

Коммерческий отдел:

Тел. (495) 739-5302,

доб.346 - Москва и Московская область,

доб.354 - регионы.

Отдел ЗИП

Тел. (495) 739-5302, доб.334

Факс: 8-(499) 143 -8620

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.